## Slide 1: Vizsgaremek: Helyzetjelentés
2024.02.23-i állapotok felmérése, eddig megválaszolt témakörök és felmerült problémák összesítése.
Készítette: Bruder György és Nagy István

## Slide 2: A Csapat (eddigi működése)
Bruder György (projekt menedzser)
  Cég kitalálása, feladatkörök kiosztása
  „Virtuális gépek szakértője”
Nagy István
  Hálózatos ötletgazda
  Dokumentáció készítő

## Slide 3: Feladat ismertetés: A CÉG
Cég: COMPUTERCEG Kft.
  Főbb tevékenység: Számítástechnikai szerviz- és bolthálózat üzemeltetés
  Telephelyeinek száma: 4
  Alkalmazottak száma: telephelyenként 10 fő alatt.
    A fő telephelyen (Kőbánya) legfeljebb 20 fő.
  Fő telephelyen Szerver üzemeltetés
  A telephelyek VPN-nel (site-to-site, split-tunnel) csatlakoznak a fő telephelyi szerverekhez.

## Slide 4: Telephely ismertetés - Kőbánya
Lokáció: Salgótarjáni út 53/b☺
Feladatkörök a helyszínen:
  Pultosok (eladók és javítandó eszköz átvevők)
  Szervizesek
  Raktározás (készlet nyilvántartás a többi telephely számára is)
  Cégvezetés és Cégüzemeltetés (könyvelés/HR?)
Szerverek:
  Windows Szerver (Tartomány kezelő, Központi fájlmegosztás, Automatizált mentés, DHCP???)
  Linux (Webszerver, syslog, adatbázis?, tftp?)
Notes: Kép: Google térkép 2014 június.

## Slide 5: Telephely ismertetés - Kőbánya
Redundancia a hálózatban:
  A rendszerben két Switch, két Router található.
  A Switchek a saját hálózat részüket látják el, köztük Etherchannel biztosítja az átjárást.
  A helyi hálózatokból két kijárat van, melyek HSRP-vel vannak ellátva.
  A rendelkezésre álló eszközök képességei miatt egy külön Router végzi a NAT-olást, valós helyzetben a két átjáró két külön szolgáltatóhoz csatlakozik.
Notes: Kép: Google térkép 2014 június.

## Slide 6: Telephely ismertetés - Miskolc
Feladatkörök a helyszínen:
  Pultos
  Szervizes
A hálózat:
  A hálózat érdekessége, hogy egy hardveres tűzfal megoldást használ, erről majd később.
  A hálózat további része megegyezik minden telephellyel (kivéve főtelephely.)

## Slide 7: Telephely ismertetés - Általános
Feladatkörök a helyszínen:
  Pultos
  Szervizes
A hálózat:
  A hálózat egy routert tartalmaz, illetve egy switchet.
  A hálózat végberendezései a felhasználók számítógépei, valamint a helyi nyomtatók.
  A hálózati eszközök távolról is elérhetőek.
  A hálózati eszközök és a nyomtatók helyi hozzáférése korlátozott.

## Slide 8: IP címzés és VLAN-ok
IP címek
  A fő hálózatunk a 192.168.100.0/24 –es hálózatot használja.
  Ebből VLSM módszerrel alhálózatokra van szétbontva a következő VLAN-ok részére:
    VLAN 10 – kliensek - /25
    VLAN 50 – hálózati eszközök - /29
    VLAN 30 – Nyomtatók - /29
    VLAN 20 – Szerverek - /29
  A többi telephely ugyanezt a sémát használja két kivétellel:
    Nincs VLAN 20, szerverek jelenleg csak a főtelephelyen vannak.
    A hálózaticím 3. oktettje 1/10 értékkel növekszik.

## Slide 9: Mi valósult meg eddig?
IP és VLAN tábla
Hálózat gerincének szinte végleges modellje
Projekt összehangolás
Szerver hordozás

## Slide 10: Szervereink
Probléma: Hogyan használjuk mindenhol?
  Virtualizálva lassú
  Nem mindenhol engedélyezett a boot sorrend állítása
Megoldás: Ventoy
  Egy meghajtót, vagy pendrive-ot bootolhatóvá tesz saját kis programjával
  A program támogat virtuális lemezeket, de akár egész partíciókat is oda lehet adni neki.

## Slide 11: Szervereink
Akadtak problémák:
  Az eddig használt Hyper-v .vhdx fájlokat tud csak használni, Linux-t futtatni ezekben nehezen tudunk.
  A ventoy partícióinak és a .vhd fájl meghajtó rendszerének (MBR/GPT) meg kell egyeznie, egyéb esetben kékhalál.
  Nem nagyon olvasunk utána a dolgoknak, PeZo féle módszerrel addig püföljük a billentyűzetet, amíg nem működik.

## Slide 12: Eddig szembejött problémák – Routerek
A sulis routerek (legalábbis amiket eddig használtunk) csak nehezen, vagy sehogy nem kezelik a HSRP-t a NAT-tal együtt.
Valós körülmények között erősebb és újabb eszközökkel, illetve az eszközök két külön szolgáltatóhoz való bekötése esetén más megvalósítás lenne, eredetileg egy ilyenben gondolkodtunk.
A Redundancia így helyi hálózaton belüli maradt, de legalább van.

## Slide 13: Eddig szembejött problémák - ASA
Hol is kezdjem…

## Slide 14: Eddig szembejött problémák - ASA
Sulis ASA = ASA 5505, base licence
  Kevés VLAN, nincs támogatva, kis sávszélesség, stb.
  Ha még veszünk is licence-t, akkor is kicsi, és nincs támogatva.
Alternatív ASA… Nem nagyon van.
  Maga a Cisco már csak a 9300-as ASA-t forgalmazza, ami OVERKILL.
  A legközelebi még egy évig támogatott eszköz az ASA 5506-X.
    3 VLAN base licence-ben, security plus licence-el együtt majdnem 2000$
Marad az ASA tűzfalnak, minden mást* megold egy MLS.
  Nagyságrendekkel olcsóbb egy ASA-nál, szinte limit mentes VLAN beállítható, képes forgalomirányításra, stb.

## Slide 15: Projekt összehangolása
Trello
  Területenként kitáblázva, felcímkézve, stb.
  Piros
Github
  A projekt összes keletkezett fájlját itt tároljuk.
  Dokumentációs szövegek csak .txt-ben elérhetők
  Bevezettünk egy fájlnév rendszert.
    Adott mappán belüli keresés elősegítése
    Fájl rendeltetésének egyszerűbb megállapítása.
    Példa: p_ASAErveles.txt
Discord

## Slide 17: Projekt összehangolása
Trello
  Területenként kitáblázva, felcímkézve, stb.
  Piros
Github
  A projekt összes keletkezett fájlját itt tároljuk.
  Dokumentációs szövegek csak .txt-ben elérhetők
  Bevezettünk egy fájlnév rendszert.
    Adott mappán belüli keresés elősegítése
    Fájl rendeltetésének egyszerűbb megállapítása.
    Példa: p_ASAErveles.txt
Discord

## Slide 18: Köszönjük a figyelmet!
Készítette: Bruder György és Nagy István